## Slide 1: Cycle 01 Modéliser le comportement linéaire et non linéaire des systèmes multiphysiques
Maxpid
Lycée de La Martinière Monplaisir – PSI
Xavier PESSOLES

## Slide 2: Présentation

## Slide 3: Comparaison Système réel – Système Modélisé

## Slide 4: Comparaison Système réel – Système Modélisé
Valeurs comparables assez rapidement
  Valeurs du correcteur
  Nombre de masses
  Résultats vis-à-vis du cahier des charges
Échelon de 5° (60° à 65°)
Échelon de 10° (10° à 20°)
Échelon de 80°
(10° à 80°-90°)

## Slide 5: Avec saturation

## Slide 6: Tentative de poster
Situation initiale
Situation finale
OBJECTIF : Réduire les écarts Modèle – réel
 | Modèle | Réel | Écart
Tpic | 0,016 s | 0,14 s | 88%
T5% | 0,1s | 0,12s | 16%
Es | ? | 0,4° | 
Dépasst. | 60% | 0% | 
 | Modèle | Réel | Écart
Tpic | 0,08s | 0,14 s | 42%
T5% | 0,08s | 0,12s | 33%
Es | 0,02° | 0,4° | 95%
Dépasst. | 4% | 0% | 
* Intégration de la saturation en tension de le commande
* Intégration du frottement sec
* Intégration du frottement visqueux
Modèle linéaire réponse à un échelon de 5°
Modèle non linéaire réponse à un échelon de 5°
Temps(s)
Temps(s)
Angle bras (°)
Angle bras (°)
Diminution de l’écart sur le Tpic

Diminution de l’écart sur le Es

## Slide 7: Mesure et modélisation … du frottement sec
Frottement sec
  Lorsqu’on modélise du frottement sec avec Matlab-Simulink, on ne saisit pas directement le facteur de Coulomb dans une liaison, on modélise l’action résistante due au frottement (action d’adhérence ou action résistante au glissement).
Comment mesurer l’action mécanique ?
  Avoir un capteur d’effort au bon endroit… rare !
  Mesurer l’effort résistant rapporté à l’arbre moteur
    … en mesurant l’intensité consommé par le moteur si c’est un moteur à courant continu. En effet dans ce cas,
Protocoles expérimentaux (exemples) :
  Idée : trouver un moyen permettant d’augmenter progressivement la tension pilotant le moteur et identifier le moment à partir duquel le moteur /système bouge.
  Exemples : en fonction des possibilités :
    En boucle ouverte : piloter le système par une rampe en tension,
    En boucle ouverte, piloter le système par le PWM et déterminer la valeur à partir de laquelle le système se met en mouvement …
En résumé il faut trouver un moyen de solliciter le système jusqu’à ce qu’il se mette en mouvement et mesurer le courant seuil.
Modélisation :
  Par un seuil en courant ou en tension (DEAD Zone)
  Par un frottement sec au niveau du moteur

## Slide 8: Mesure et modélisation … du frottement sec
Si toutefois, on souhaite avoir accès au facteur de Coulomb (nécessaire dans SolidWorks par exemple), il s’agira d’un facteur de frottement dépendant uniquement du couple de pièces en contact (couple de matériaux donnés, rugosités données, conditions de lubrification données)
Déterminer l’angle limite à partir duquel la pièce 1 glisse sur la pièce 2.
correspond au
coefficient de frottement
Pièce 1
Pièce 2

## Slide 9: Mesure et modélisation … du frottement visqueux
Comme précédemment, on peut se baser sur le fait qu’on peut déterminer le couple de frottement « ramené sur l’arbre moteur ».
On se base sur le théorème du moment dynamique appliqué à l’arbre moteur sur un point de l’axe : avec couple moteur, couple de frottement sec, couple de frottement fluide.
En régime permanent, cst et
Protocole expérimental
  Solliciter le système avec plusieurs vitesse
  En régime permanent mesurer le couple
  Tracer la courbe C en fonction de
  L’ordonnée à l’origine désigne le couple de frottement sec
  La pente désigne le coefficient de frottement visqueux.

## Slide 10: Retour sur… le potentiomètre

## Slide 11: Retour sur…
Le hacheur

## Slide 12: Modèle de comportement Modèle de connaissance

## Slide 13: Comment présenter un système

## Slide 14: Quelque pistes pour réaliser un poster
Partir du cahier des charges
Partir de la problématique
Partir du diagramme des écarts
Ou faire une combinaison